## Slide 1: Intel x86处理器的组成
郭浩滨

## Slide 2: x86
x86是一个指令集架构家族，最早在“Intel 8086”上被开发出来
80x86: Intel 8086、80186、80286…  x86
CISC

## Slide 3: 寄存器组成
数据寄存器
变址寄存器
指针寄存器
段寄存器
指令指针寄存器
标志寄存器

## Slide 4: 数据寄存器
数据寄存器主要用来保存操作数和运算结果等信息，从而节省读取操作数所需占用总线和访问存储器的时间。
RAX、RBX、RCX、RDX好人EAX、EBX、ECX、EDX以及AX、BX、CX和DX分别称为64位、32位、16位数据寄存器(通用寄存器)。

## Slide 5: 变址寄存器
变址寄存器主要用于存放存储单元在段内的偏移量，用它们可实现多种存储器操作数的寻址方式，为以不同的地址形式访问存储单元提供方便。
变址寄存器不可分割成8位寄存器。作为通用寄存器，也可存储算术逻辑运算的操作数和运算结果。
变址寄存器它们可作一般的存储器指针使用。在字符串操作指令的执行过程中，对它们有特定的要求，而且还具有特殊的功能。
寄存器RSI、RDI、ESI、EDI、SI和DI分别称为64位、32位、16位变址寄存器(Index Register)。

## Slide 6: 指针寄存器
指针寄存器主要用于存放堆栈内存储单元的偏移量，用它们可实现多种存储器操作数的寻址方式，为以不同的地址形式访问存储单元提供方便。
指针寄存器不可分割成8位寄存器。作为通用寄存器，也可存储算术逻辑运算的操作数和运算结果。
寄存器RBP、RSP、EBP、ESP、BP和SP称分别为64位、32位、16位指针寄存器(Pointer Register)。
指令寄存器它们主要用于访问堆栈内的存储单元，并且规定： （1）BP为基指针(Base Pointer)寄存器，用它可直接存取堆栈中的数据； （2）SP为堆栈指针(Stack Pointer)寄存器，用它只可访问栈顶。

## Slide 7: 段寄存器
段寄存器是根据内存分段的管理模式而设置的。内存单元的物理地址由段寄存器的值和一个偏移量组合而成的，这样可用两个较少位数的值组合成一个可访问较大物理空间的内存地址。
CS 代码段寄存器 其值为代码段的段值； DS 数据段寄存器 其值为数据段的段值； ES 附加段寄存器 其值为附加数据段的段值； SS 堆栈段寄存器 其值为堆栈段的段值； FS 附加段寄存器 其值为附加数据段的段值； GS 附加段寄存器 其值为附加数据段的段值。

## Slide 8: 指令指针寄存器
指令指针寄存器是存放下次将要执行的指令在代码段的偏移量。在具有预取指令功能的系统中，下次要执行的指令通常已被预取到指令队列中，除非发生转移情况。所以，在理解它们的功能时，不考虑存在指令队列的情况。
RIP、EIP、IP(Instruction Pointer)分别为64位、32位、16位指令指针寄存器

## Slide 9: 标志寄存器
32位的EFLAGS寄存器容纳条件码和各种模式位。在64位模式中，该寄存器被扩展到64位，并被称为RFLAGS寄存器。在当前的x86体系结构定义中，RFLAGS寄存器的高32位未被使用。

## Slide 10: 运作模式
实模式
保护模式
虚拟86模式

## Slide 11: 实模式
在实模式下，存储器的访问被区块开来。为了得到最后20比特的存储器地址，要将区块的地址往左移动4位，并且加上偏移的地址。
只使用低20位地址线，地址范围00000H-0FFFFH，使用1MB的内存储器。
定址模式：
  near：只需要偏移模式被指定，而存储器区块是由适当的区块寄存器获得
  far：区块跟偏移都需要被指定

## Slide 12: 保护模式
虚拟地址
逻辑地址物理地址：内存管理单元

## Slide 13: 虚拟86模式
虚拟86模式又称为虚拟-真实模式，允许在保护模式操作系统的控制下执行真实模式的程序。

## Slide 14
Thanks